АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 24» декабря  2014 года  № 157

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Камышинского сельсовета

Курского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Камышинского сельсовета Курского района Курской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Камышинского сельсовета                                                              А.И. Ефимов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Камышинского сельсовета

Курского района Курской области

от «24» декабря 2014 г. № 157

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схемы водоснабжения

2. Общие положения

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района  Курской области.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области.

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области.

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района  Курской области.

4. Схема водоснабжения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области.

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.

4.1.2.Характеристика водопроводных сетей.

4.1.3. Структура водопотребления

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

5. Перспективная схема водоснабжения.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

7 . Существующая система водоотведения.

8. Перечень и характеристика основных средств используемых для осуществления деятельности по водоотведению.

9. Сведения о состоянии канализационных сетей и сооружений п. Камыши.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года Камышинского сельсовета Курского района  Курской области разработана  в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Камышинском сельсовете Курского района  Курской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Камышинского сельсовета Курского района  Курской области и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования  «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области

Заказчик схемы                                              администрация Камышинского сельсовета

Курского района  Курской области

Разработчик схемы                                           администрация Камышинского сельсовета

водоснабжения и водоотведения                       Курского района  Курской области

Нормативно-правовая -                               -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года

база для разработки                 № 210-ФЗ «Об основах регулирования

схемы                                         тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные

сети и сооружения». Актуализированная

редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ

Министерства регионального развития

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года

№ 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети

и сооружения». Актуализированная редакция

СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации

№ 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011

года № 13330 2012;

-    СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и

канализация зданий» (Официальное издание),

ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-    Приказ Министерства регионального развития

Российской Федерации от 6 мая 2011 года

№  204 «О разработке программ комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований».

Сроки реализации схемы         2015-2020 годы

водоснабжения

Цели схемы:                         – обеспечение развития систем централизованного

водоснабжения и водоотведения  для существующего и

нового строительства жилищного комплекса,

а также объектов социально-культурного и

рекреационного назначения в период до 2020

года;

- увеличение объемов производства коммунальной

продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотве

дению  при повышении качества и сохранении

приемлемости действующей ценовой политики

– улучшение работы систем водоснабжения, водоотведения;

-повышение качества питьевой воды, поступающей

к потребителям

Способ достижения             – реконструкция существующих водозаборных узлов;

цели                                      -  строительство новых водозаборных узлов с

установками водоподготовки;

-  строительство централизованной сети водоводов,

обеспечивающих возможность качественного

снабжения водой населения и юридических лиц

Камышинского сельсовета Курского района;

-модернизация объектов инженерной

инфраструктуры путем внедрения ресурсо-

и энергосберегающих технологий;

– обеспечение подключения вновь строящихся

(реконструируемых) объектов недвижимости к

системам водоснабжения с гарантированным

объемом заявленных мощностей в конкретной

точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

Сроки и этапы                         Схема будет реализована в период с 2015 по

реализации схемы                  2020 годы. В проекте выделяются 2 этапа,

на каждом из которых планируется реконструкция

и строительство новых производственных

мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015-2017 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на

существующих водозаборах;

- строительство водопроводных сетей;

Второй этап строительства- 2017-2020 годы:

- строительство очистных сооружений;

- строительство канализационных сетей;

Ожидаемые результаты           1. Создание современной коммунальной

от реализации                            инфраструктуры сельских населенных пунктов. мероприятий схемы

2. Повышение качества предоставления

коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения

4. Улучшение экологической ситуации на территории

Камышинского сельсовета Курского района

5. Создание благоприятных условий для привлечения

средств внебюджетных источников (в том

числе средств частных инвесторов, кредитных

средств и личных средств граждан) с целью

финансирования проектов модернизации и

строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и

водоотведения земельных участков, определенных

для вновь строящегося жилищного фонда и

объектов производственного, рекреационного

и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и

водоотведения.

2. Общие положения

1.1. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области

- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1.2 Основные задачи и цели схемы водоснабжения и водоотведения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение  и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей муниципального образования «Камышинский сельсовет» водоснабжением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Камышинский сельсовет»

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования « Камышинский сельсовет» Курского района Курской области

3.1 Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно – коммунального комплекса муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./тыс.кв.м | 919/70,8 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./ кв.м | 39/30,1 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | - |
|  | в том числе: жилищно-коммунальное хозяйство | ед./Гкал | - |
| 3 | Тепловые сети | км | - |
|  | в том числе: жилищно-коммунальное хозяйство | км | - |
| 4 | Водопроводные сети | км | 5,8 |
|  | в том числе: жилищно-коммунальное хозяйство | км | - |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 7 |
|  | в том числе: жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 6 | Канализационные сети | км | 3,1 |

3.2 Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | - ФГБУ ЦЧ МИС - МБОУ Ушаковская СОШ - МБУК Камышинский РДК - МБОУ ДОД ДШИ - ОБУЗ «Курская ЦРБ» | - | - |

3.3 Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | - ООО «Камыши» - МУП «ЖКХ п. Камыши» | - водоснабжение п. Камыши - водоотведение п. Камыши, водоснабжение д. Букреевка |

4. Схема водоснабжения муниципального образования

« Камышинский сельсовет» Курского района Курской области

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение муниципального образования   «Камышинский сельсовет» Курского района  Курской области осуществляется на хозяйственные нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

- 7 водозаборных скважин;

- 2 водонапорных башни;

- 5,8 км водопроводных сетей.

Водопроводная сеть представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром  100-108 мм. Глубина прокладки трубопровода составляет 1,8-2,5 м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относится вся территория муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района, за исключением населенных пунктов д. Каменево, с. Куркино, д. Малахово, д. Волобуево, д. Чурилово   Курского района. Данные сети находятся на балансе муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района, ведется работа по оформлению в собственность. Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 01.01.2014 год составляет 0,5 км.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне исполнилось уже более 40 лет – степень износа составляет от 80 % до 100%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта, так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

| № п/п | наименование источника водоснабжения | год строительства | диаметр (мм) | материал | протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводные сети | 1978 | 100-108 | чугун | 5800 |

4.1.3. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района |
| --- |
| Наименование потребителя | тыс.куб.м |
| Население |  |

4.1.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемый расход воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (тыс.куб.м) |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 80,6 | 79,34 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |

5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов. Водоснабжение организуется от существующих водозаборных узлов.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатационному водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения

4. Улучшение экологической ситуации на территории Камышинского сельсовета Курского района

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

7 . Существующая система водоотведения.

Система водоотведения населенного пункта - комплекс сооружений, предназначенный для приема и отведения сточных вод всех категорий.

Выделяют следующие основные системы водоотведения:

- общесплавная     система     имеет     одну     водоотводящую     сеть, предназначенную для отвода стоков всех видов;

- раздельная система имеет две закрытые водоотводящие сети, одна для отведения бытовых и производственных стоков, вторая – для отвода дождевых вод;

- комбинированная система водоотведения – это система, при которой населенный пункт в одной части оборудован общесплавной системой, а в другой – раздельной.

Общей схемой водоотведения населенного пункта называется технически и экономически обоснованное проектное решение принятой системы водоотведения с учетом местных условий и перспектив развития территории.

На территории п. Камыши в основном использует общесплавную систему водоотведения, которая для малых населенных пунктов имеет как преимущества, так и недостатки.

К преимуществам данной системы можно отнести:

- меньшая протяженность трубопроводов;

- сброс неочищенных стоков может быть отрегулирован с учетом самоочищающей технологии;

- небольшое количество сооружений на сети;

- меньшая стоимость эксплуатации.

К недостаткам данной системы можно отнести:

- большие диаметры труб, и, как следствие, увеличение капитальных вложений на строительство сетей;

- более высокая стоимость насосных станций;

- неконтролируемый сброс смеси бытовых, производственных и дождевых стоков во время ливней.

Схема водоотведения включает разнообразные сооружения, которые по своему назначению делятся на две основные группы.

К первой  группе относят  оборудование  и сооружения, предназначенные для приема и транспортирования сточных вод:

- внутренние водоотводящие устройства (внутренняя сеть);

- наружная водоотводящая сеть;

- насосные станции и напорные коллекторы.

Ко второй группе относят:

- очистные станции и сооружения;

- выпуски сточных вод.

Удаление сточных вод за пределы населенного пункта осуществляется, как правило, самотеком по трубам, поэтому их прокладывают с уклоном. В п. Камыши существует централизованная система водоотведения, состоящая из внутренних и наружных водоотводящих сетей, очистных сооружений не пригодных для эксплуатации.

Система водоотведения п. Камыши представляет собой разветвленную сеть, состоящую из самотечных коллекторов. Общая протяженность наружных сетей составляет 3,1 км.

8. Перечень и характеристика основных средств используемых

для осуществления деятельности по водоотведению

сети

| Наименование | Год ввода в экспл. | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Наружные сети канализации | 1964 | 2700 |
| Наружные сети канализации к котельной | 1984 | 400 |

очистные сооружения

| Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Техническая |
| Очистные | 1962 | документация |
| сооружения |  | отсутствует |

Существующая  схема  расположения  и  мощности системы водоотведения не имеет возможности обеспечить отведение стоков от вновь построенных объектов. Для их подключения необходимо строительство новых сетей канализации.

Все категории сточных вод в той или иной степени содержат загрязнения, вид и состав которых позволяет делить стоки по виду содержащихся в них веществ на следующие группы:

- минеральные загрязнения - песок, глинистые частицы, частицы руды, шлака, растворимые неорганические соли, кислоты и щелочи;

- органические загрязнения- загрязнения растительного и животного происхождения;

-	биологические загрязнения-бактерии, грибки, яйца гельминтов и
вирусы;

Для характеристики загрязненности сточных вод используют, так называемые, суммарные или групповые показатели. Эти показатели характеризуют определенные свойства воды без идентификации отдельных веществ. Некоторые важнейшие показатели загрязненности стоков представлены в таблице:

| Вещества и показатели состава сточных вод | Допустимая концентрация загрязняющих веществ в вып. сточных вод (мг/куб. дм) |
| --- | --- |
| БПКп | 4,10 |
| БПК5 | 2,03 |
| Взвешенные вещества | 13.5 |
| Сухой осадок | 249,8 |
| Хлориды | 48,3 |
| Нитраты | 3,88 |
| Сульфаты | 31,9 |
| Азот аммонийный | 30,2 |
| Нитриты | 0,267 |
| Железо общее | 0,162 |
| Ионы аммония | 0,884 |
| фосфор | 0,414 |
| Фосфаты | 9,57 |

Наблюдения и анализ показывают, что существующая технологическая схема очистки сточных вод не позволяет довести качество очистки до нормативных требований. Содержание ионов аммония и фосфора превышают нормативные показатели более чем в 1,8 раз, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. Это свидетельствует о необходимости повышения качества очистки стоков, в первую очередь, в избавлении от биогенных элементов (N, Р).

Немалая проблема - утилизация осадка сточных вод, может быть решена поэтапно. Самым серьезным и трудно решаемым вопросом в очистке сточных вод является проблема переработки и утилизации обезвоженного осадка. В связи с наличием в сточной воде солей тяжелых металлов и других вредных веществ использование осадка в народном хозяйстве практически невозможно. Это отрицательно сказывается на экологической ситуации в целом. Изменение существующей системы очистки сточных вод (строительство очистных сооружений, канализационного коллектора) потребует значительных финансовых средств и может быть реализовано в рамках настоящей инвестиционной программы с учетом бюджетного софинансирования.

По аналогии с водопроводными сетями, учитывая высокий физический износ, необходимы мероприятия по замене, в первую очередь, крупных напорных и самотечных коллекторов, проложенных из стальных, труб.

Наиболее предпочтительным материалом для замены является пластик (полиэтиленовые, поливинилхлоридные трубы), как имеющий невысокую стоимость, в сравнении с чугунными, и больший нормативный срок эксплуатации.

Протяженность канализационных сетей в п. Камыши составляет 3,1 км. Износ составляет до 100 %.

Предприятие в п. Камыши обслуживает 3100 метров сетей водоотведения, введены в эксплуатацию в 1962-1984 г.г. канализационные сети выполнены из керамических, чугунных (частично из стальных) труб. Износ сооружений и сетей водоотведения составляет до 100%, требуется строительство очистных сооружений, замена участков сетей, арматуры, колодцев, строительство нового коллектора.

Отсутствие технологии очистки сточных вод негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Отсутствие возможности подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов, ограничивает перспективное развитии п. Камыши. По информации муниципального образования п. Камыши планируемая к подключению нагрузка для систем водоотведения на период 2015-2020 г.г. составит 700 куб. м./сут.

Основные фонды в процессе эксплуатации сохраняя свою натурально -вещественную форму, постепенно изнашиваются. Износ основных фондов (срок их службы) зависит от многих факторов - долговечности конструкций и материалов, из которых они изготовлены, условий и режима работы, своевременности и качества производимых профилактических и капитальных ремонтов и т.д.

Система показателей, характеризующая степень износа основных фондов, их годности, выбытия и обновления позволяет сделать оценку их состояния.

Формулы расчета показателей, характеризующих степень износа
	  основных фондов {%)

| Показатели | Формула расчета | обозначения |
| --- | --- | --- |
| Степень износа | И=Иф:8пх100 И*=Сф:СнхЮ0 | Иф - сумма фактического износа основных фондов ; Sn - стоимость основных фондов; Сф и Сн - соответственно |
|  |  | фактический и нормативный срок службы основных фондов |
| Годность основных фондов (обратная величина степени износа) | Г= Sn - Иф : Sn | Иф - сумма фактического износа основных фондов ; Sn - стоимость основных фондов; |
| Выбытие основных фондов | B=Sb:Sox 100 | Sb - сумма основных фондов, выбывших за отчетный период; So- сумма основных фондов на начало периода. |
| Обновление основных фондов | n = SH:SKxl00 | Sh - сумма новых основных фондов; Sk - сумма основных фондов к концу отчетного периода. |

За период эксплуатации основных фондов с целью поддержания их работоспособности должны проводиться капитальные ремонты, реконструкция и модернизация.

9. Сведения о состоянии канализационных сетей и сооружений п. Камыши.

| Наименование населен, пункта | Канализационные сети, км | Физический износ, % | Усредненный износ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации лет | Срок эксплуатации лет |  |
|  |  | до 15 | до 20 | свыше | до 15 | до 20 | свыше |  |
| п. Камыши | 3,1 | - | - | 3,1 | - | - | 100 | 100 |

| Наименование населен, пункта | Очистные сооружения Физический износ, % | Усредненный износ |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации лет | Срок эксплуатации лет |  |
|  |  | до 15 | до 20 | свыше | до 15 | до 20 | свыше |  |
| п. Камыши | 1 | - | - | 1 | - | - | 100 | 100 |

Программа контроля за качеством стоков осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Федеральное государственное учреждение « Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ» по ЦФО) Курский филиал Экологическая аналитическая лаборатория. В соответствии с протоколами лабораторных исследований исследованная сточная вода не соответствует нормам ПДК для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

В соответствии с протоколами лабораторных исследований показатели исследованной сточной жидкости значительно превышает нормы ПДК для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

| № п/п | Ингредиент | Содержание в пробе, (мг/ куб. дм) | Норма ПДК (мг/ куб.дм) | Кратность превышения нормы ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ионы аммония | 0,884 | 0,5 | 1,8 |
| 2 | Фосфор(Р) | 0,414 | 0,2 | 2,1 |
| 3 | Нитриты | 0.102 | 0,08 | 1,3 |
| 4 | БЛКп. | 4,10 | 3,0 | 1,4 |

В результате осуществления сброса неочищенных стоков в реку Виногробль нарушаются требования водного законодательства, что порождает постоянные проверки, предписания, акты, протоколы об административных правонарушениях и естественно штрафные издержки.

В п. Камыши складывается критическая ситуация с водоотведением. Река Виногробль постоянно загрязняется стоками. Существующие очистные сооружения не эксплуатируются по причине полного разрушения. В результате в п. Камыши сложилась негативная социальная напряженность. Постоянные проверки надзорных органов, порождают дополнительные расходы эксплуатирующей организации в виде штрафных выплат и не влияют на существующее состояние коммунальной инфраструктуры. Решение накопившихся проблем, требует соответствующих финансовых ресурсов.

Мероприятия по реконструкции предусматривают:

-	замену отдельных участков существующих канализационных сетей;
- ремонт колодцев;

Мероприятия по строительству новых канализационных сетей и очистных сооружений предусматривают:

-	строительство канализационного коллектора и насосной станции;
- строительство    очистных    сооружений.